Licitación Pública Nº    /

EXPEDIENTE Nº    /

Pliego de Especificaciones Técnicas

MOTOR

- Potencia mínima: 275 CV.

- Cilindrada mínima: 5800 cm³.

TRANSMISION

- Tipo: Automática o manual 6 velocidades o más.

- Tracción: 4 x 2.

DIMENSIONES Y PESOS

- Distancia entre ejes mínimo: 4.100 cm.

- Largo total mínimo: 7.100 cm.

- Longitud carrozable mínima: 4700 cm.

- Carga útil máxima: 11.000 kg.

CAPACIDADES

- Tanque combustible: 270 litros o más.

CABINA:

- Cabina dormitorio.

CAJA:

- Caja de carga metálica cerrada con puerta posterior y puerta lateral derecha.

- Medidas mínimas caja de carga: medidas ajustables al ancho, largo y alto carrozables del vehículo cotizado.

- Cajón portaherramientas de chapa de acero, fijado al chasis con cierre y candado accesible desde el exterior.

- Montaje: la caja deberá ser montada sobre el camión, de acuerdo a la reglamentación vigente y apta para su homologación por parte de los organismos técnicos correspondientes.

SEGURIDAD

- Cinturones de seguridad.

- Extintor reglamentario.

- Enganche de remolque y tiro delantero.

APARIENCIA Y EQUIPAMIENTO

- Llantas de acero

- Neumáticos radiales sin cámara 275/80 R22,5

- Llave para ruedas.

- Gato hidráulico.

- Rueda de auxilio radial sin cámara 275/80 R22,5

- Alfombra de gomas desmontables.

CONFORT

- Aire acondicionado de fábrica.

- Asiento del conductor neumático regulable en altura.

- Audio con CD, MP3, USB y parlantes originales de fábrica.

- Calefacción

ACLARACIÓN: Excepto lo relacionado con el montaje de la caja, la unidad debe ser original de fábrica.  Será causal de rechazo toda modificación en la unidad introducida por el oferente, tales como alargamiento de chasis, agregado de equipamiento, etc.

Nota: Todas las características se consideran de mínima, pudiendo el oferente presentar productos con mejores prestaciones.

FOLLETERIA: Junto a la propuesta económica se deberá adjuntar folletería con los datos técnicos de la unidad ofrecida, como así también de la caja metálica.